YPA型工业烫平机

使用说明书

产品执行标准

QB/T2325-2004

中国  江苏

泰州市通江洗涤机械厂

泰州市通洋洗涤机械制造有限公司

前  言

江苏省泰州市通江洗涤机械厂，泰州市通洋洗涤机械制造有限公司，是一家集设计、制造、营销、运输

、服务为一体的多元化企业。企业拥有现代化的生产车间和科学的管理制度，设备先进，生产技术力量雄厚，专业生产纺织，洗涤，印染，整熨成套设备，以及乳胶产业用氯洗机，泡洗机、烘干机等成套工艺设备，企业注重吸收国内外最先进的技术和工艺，产品科技性高，外观时代感强。企业以一流的产品质量和优质的售后服务通过ISO9001国际质量管理体系认证和欧盟89/392EEC机械安全指令认证（CE认证），产品营销网络遍布全国及世界各国和地区。

本公司产品在出厂前都经过严格的检验和性能测试，为了保障用户的利益，请用户在收到机器后及时检查，如机器有损伤或其它问题，请尽快与本公司联系。

为确保机器能够安全、可靠、耐久地使用，请您在使用设备前，详细阅读《使用说明书》。

目 录

第一篇 工业烫平机的性能简介

1-1 性能简介

1-2 工业烫平机技术参数

第二篇 工业烫平机的结构简介

第三篇 工业烫平机的起吊、安装

3-1 工业烫平机的起吊

3-2 工业烫平机的安装

第四篇 工业烫平机的使用与操作

第五篇 工业烫平机的维护与保养

第六篇 机器的外型结构图（附图）

第七篇 工业烫平机电器原理图（附图）

- 工业烫平机性能简介

1-1  性能简介

工业烫平机是根据热交换的原理，采用滚筒通压力蒸汽的方法，加热滚筒表面，织物通过旋转的滚筒表面不断进料加热，以烘干熨平的目的。

根据用户不同的织物和织物厚度的需要，采用变频器无级调速，选择合适的熨烫速度

1-2  工业烫平机技术参数

| 技术参数 | 型 号 |
| --- | --- |
|  | YPI 1800 | YPI 2500 | YPI 2800 | YPII 2800 | YPII 3000 |
| 熨烫范围（mm） 长×宽×厚 | 不限×1800×3 | 不限×2500×3 | 不限×2800×3 | 不限×2800×3 | 不限×3000×3 |
| 滚筒尺寸（mm） | φ800×1800 | φ800×2500 | φ800×2800 | φ800×2800 | φ800×3000 |
| 滚筒数量（只） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 蒸汽压力（MPa） | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 慰烫速度（r/min） | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 |
| 进汽孔径(in) | 1＂ | 1＂ | 1＂ | 1＂ | 1＂ |
| 电机功率（KW） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| 外型尺寸（mm） | 2800×1550×1500 | 3500×1550×1500 | 3800×1550×1500 | 3850×2500×1500 | 4050×2500×1500 |
| 电源 | 3HP+N 380/220V 50HZ |

第二篇  工业烫平机的结构简介

- 本机系卧式两端箱体型结构，滚筒为优质不锈钢板精制而成，传热快，熨烫平整光滑，不污染、损伤布草。

- 本机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱体内，外型美观新颖，结构紧凑，体积小。

- 本机安全可靠，进料部分装有限位机构，输送时人手触接护指板立即停车，保障操作人员的安全。

- 本机在输送系统各层次间设置了对应的速差，使织物更易张紧压平。

- 传动系统由电机经减速机，再经链条传动带动滚筒，超负荷能力强，有一定的缓冲和减振性能，各链条均有张紧装置，方便调节松紧。

- 本机采用宽绽带传送，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣联结，装拆、更换方便。

- 本机蒸汽进口装有安全阀，出厂前已调校好，正常工作时，一般不需调整，用户每年必须送劳动部门校验一次。

- 本机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离，保证织物不产生粘结现象，故上浆织物也能达到满意的熨烫效果。

第三篇  工业烫平机的起吊、安装

3-1  工业烫平机的起吊

本机外壳左右墙板上端设有吊装用吊环，另外机器底部设有两根槽钢，方便用户使用叉车铲运。

3-2  工业烫平机的安装

3-2-1 供电电源

电源为380/220V 3HP+N/50HZ，电机应确保接电线安全可靠。

机器内部控制电路中提供了独立的保险丝，但在安装时用户还必须安装一个外部独立的总电源空气开关，以防短路。

每台机必须接至一个独立的分支电路中，不可与照明电路或其它设备共用一个电路。

注：为了安全操作及机器的良好运行，机器必须按当地标准或法规进行可靠接地。

3-2-2 蒸汽管的连接

本机采用蒸汽直接加热，升温迅速，蒸汽的质素要求低。

安装供蒸汽管时，只需要将蒸汽通过管道接至蒸汽入口，配装上蒸汽过滤器，蒸汽气动阀即可。

3-2-3 安装的外部要求

1．安装无特殊的基础要求，但必须将机器安置在较平整的水泥地面上，并保留前后左右有1.5米的操作位置和维修位置。

2．机器安装后，请用水平仪校平蒸汽滚筒。

3．安装机器时应先考虑其进汽及疏水管道的出入。

第四篇  工业烫平机的使用与操作

- 织物熨烫前，先将滚筒表面清洗干净，再用软布将滚筒表面及机器各部擦干净，确保机器清洁。

- 电机及其控制必须通过绝缘检查，检查空机运转是否正常。

- 检查各油孔是否畅通，并注入适量润滑油，在减速机里加入适量20或40号机油。

- 调整好输送带，不得过紧或过松。

- 打开进气和出水旁通两阀，先将滚筒内余水排净，关上出水旁通阀，待蒸汽压力达到0.4~0.6Mpa时启动电机。

- 将变频控制器打开，慢慢转动旋钮。

- 将脱水后的织物平放于输送带上，输入熨烫区熨烫。

- 根据织物熨烫情况，将变频控制器旋钮调整到合适的位置，正常使用操作，（详见变频器说明书）

第五篇  工业烫平机的维护与保养

1 机器使用一段时间后，对各转动部件定期加注润滑油。

2 机器运转发生不正常杂音时，应立即停机检修。正常使用半年时间应停机保养，更换减速机里的机油，对各轴承分别加注润滑油。

- 机器若长时间不使用，应将绽带拆下，将滚筒及各传动部件擦净、封罩。

- 对安全阀要定期检查工作是否正常，每年必须送劳动部门校验。

- 按国家劳动总局压力容器安全监察规程，用户对滚筒至少每年进行一次外观检查，如发现表面有裂纹、变形、局部过热等不正常现象，应及时处理，必要时更换滚筒。

第六篇  机器的外型结构图（附图）

第七篇 工业烫平机电器原理图（附图）

本说明书由江苏省泰州市通江洗涤机械制造有限公司技术部编写，相关内容解释权属本公司技术部，在生产过程中如有更改，不在另行通知，请客户见谅。