SWA801型工业烘干机

使用说明书

产品执行标准

QB/T2330-2004

中国  *  江苏

泰州市通江洗涤机械厂

泰州市通洋洗涤机械制造有限公司

公司网址：www.tzxdsb.com

前 言

江苏省泰州市通江洗涤机械厂，泰州市通洋洗涤械制造有限公司，是一家集设计，制造，营销，运输，服务为一体的多元化企业。企业拥有现代化的生产车间和科学的管理制度，设备先进，生产技术力量雄厚，专业生产纺织，洗涤，印染，整熨成套设备，以及乳胶产业用氯洗机，泡洗机等成套工艺设备，企业注重吸收国内外最先进的技术和工艺，产品科技性高，外观时代感强。企业以一流的产品质量和优质的售后服务通过ISO9000国际质量管理体系认证和欧盟89/392EEC机械安全指令认证（CE认证），产品营销网络遍布全国及世界各国和地区。

本公司产品在出厂前都经过严格的检验和性能测试，为了保障用户的利益，请用户在收到机器后及时检查，如机器有损伤或其它问题，请尽快与本公司联系。

为确保机器能够安全，可靠，耐久地使用，请您在使用设备前，详细阅读《使用说明书》。

目 录

第一篇  工业烘干机的性能简介

1-1性能简介

1-2性能参数表

第二篇  工业烘干机的结构简介

第三篇  工业烘干机的起吊和安装

3-1 工业烘干机的起吊

3-2供电电源

3-3蒸汽热交换器的安装

3-4管道安装示意

第四篇  操作前的准备工作

4-1 操作前的检查

4-2可编程序微电脑控制器的使用和设定方法

第五篇  机器的操作方法

第六篇  电器原理图

第七篇  机器的保养

- 工业烘干机性能简介

1-1性能简介

工业烘干机是根据热交换的原理，利用蒸汽热交换器散发的热量，通过抽风风机不断的吸风而产生一个热循环，使转筒内的布草在旋转的转筒内不断正反翻动而逐渐烘干。

为适应广大客户对设备性能的不同需求,本机的升级和安装尚需选购其它附件(属另购件):选择采用可编程序微电脑控制器,秉承蒸汽加热散热快速的优势，以气动阀电磁阀，程序化编程为控制元件依托，按照设定温度，自动添加蒸汽维持温度稳定，设定时间自动控制工作时间，轻松控制机器。

1-2性能参数表

| 型号规格 | SWA801-15 | SWA801-30 | SWA801-50 | SWA801-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量(Kg) | 15 | 30 | 50 | 100 |
| 转筒尺寸(mm) | φ760*560 | φ950*800 | φ1160*1000 | φ1320*1100 |
| 转筒转速(r/min) | 32 | 32 | 32 | 30 |
| 电机功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 |
| 电 源 | 3HP+N 380/220V 50Hz |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 进汽口尺寸(in) | 1.5” |
| 疏水口尺寸(in) | 1” |
| 外型尺寸(mm) | 920*1200 *1650 | 1100*1450 *1900 | 1320*1700 *2200 | 1500*1860 *2380 |

续表

| 型号规格 | SWA801-100 | SWA801-120 | SWA801-135 | SWA801-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量(Kg) | 100 | 120 | 135 | 150 |
| 转筒尺寸(mm) | φ1500*1000 | φ1500*1160 | φ1760*1040 | φ1600*1160 |
| 转筒转速(r/min) | 30 | 28 | 27 | 27 |
| 电机功率(Kw) | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 7.4 |
| 电 源 | 3HP+N 380/220V 50Hz |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 进汽口尺寸(in) | 1.5” |
| 疏水口尺寸(in) | 1” |
| 外型尺寸(mm) | 1620*1650 *2360 | 1620*1800 *2360 | 1860*2100 *2800 | 1720*1900 *2600 |

- 工业烘干机的结构简介

- 本机系箱柜式结构，接触布草部分均为优质不锈钢板制作，平整光滑，不损伤布草。

- 本机送布草门较大，投入或取出方便，门上装有透明钢化玻璃，耐温并能随时观察内部布草的烘干情况

- 本机安全可靠，门上装有电器互锁活动开关，只要门打开，机器就停止运转

- 本机传动系统由电机经二级V型胶带传至转角轴，运转平稳，无躁音，经久耐用

- 工业烘干机的起吊和安装

3-1 工业烘干机的起吊

本机外壳左右两侧设有起吊用吊环，另外用户可用叉车，加长铲脚，铲机器底部铲运

3-2供电电源

电源供应为380V/3PH+N/50HZ

机器内部控制电路中提供了独立的保险丝，但在安装时用户还必须安装一个外部独立的总电源空气开关，以防短路，每台机必须接至一个独立的分支电路中，不可与照明电路或其它设备共用一个电路。

注：为了安全操作及机器的良好运行，机器必须接当地标准法规进行可靠接地。

3-3蒸汽热交换器的安装

因为顾及本机机身高度和运输上的安全问题，热交换器可能需分开木箱个别包装，并不会一起安装在本机身上，这样包装有利于货柜的进出，所以在机器就位后，先将热交换器安装到机器上方，附上之后用螺丝锁紧在机顶上。

3-4管路安装示意图

注:  1, 本图所示除烘干机及蒸汽热交换器外其它各部材料及安装待设备就位后用户自行备置和安装;

2, 本图仅供用户安装时参考.

第四篇  操作前的准备

4-1 操作前的检查

1．请检查机器转筒及机器周围是否有需要移开的工具或其它物品

2．请检查电路接线是否有误，电压是否正常，地线连接是否妥当。

3．使用可编程序微电脑控制器的用户请检查压缩空气是否与机器正确连接，调整压力为0.5-0.7MPA

4．请检查排风是否畅通

以上步骤检查完毕后，请试运行机器，查看机器各功能是否正常运行，在试运行正常的情况下，方开始正常作业。

4-2可编程序微电脑控制器的使用和设定方法

4-2-1概述：烘干时间，冷却时间及烘干温度均可设置，；恒温控制，结束报警，可选远程报警或冷却内机。以美国最新型MCU芯片为核心，集编程，操作，显示，控制等功能于一体，采用电镀边框PVC面板，LED数字显示，轻触键操作，前推入式安装结构。具有功能先进，性能可靠，外形美观，安装使用方便等特点。无论在工作还是停止状态下均可进行参数设置。

4-2-2工作进程：打开电源开关，开关灯亮，停止灯亮。时间屏显示设置烘干时间，温度屏显示设置烘干温度，输出继电器均不工作，这就是初始状态。按一下启动键，启动灯亮，正反转，风机，加热均开始工作。启动灯为绿色时正反转按正转30秒-停5秒-反转30秒-停5秒循环。加热器按设置温度受控工作。烘干时间按减计数计时直到为零自动图进入冷却阶段。冷却灯亮，切断加热器，滚筒和风机继续运行进行冷却，屏显冷却时间并作减计时直到为零，切断全部输出，并进行结束报警1分钟---“停止”灯闪烁，外接远程报警器报警。一分钟后恢复初始状态。

4-2-3键功能：

1，启动键：有2个功能：在停止状态下按此键，键上方灯亮，机器开始按自动程度运行。2，在设置状态下按此键能提前退出设置并确认已经设置数据。

2，停止键：停止一切工作恢复初始状态。

3，设置键：配合“加”，“减”键完成数据的设置，按一下设置键“烘干时间”灯闪烁，用“加”“减”键设置烘干时间（0-99分）第二次按设置键“烘干温度”灯闪铄，用“加”、“减”键设置烘干温度（0—120摄氏度）。第三次按设置键“冷却时间”灯闪铄，用“加”、“减”键设置冷却时间（0-99分）。第四次按设置键退出设置，所设数据存入电脑并具有掉电记忆。屏显恢复设置前数据。如果不需要设置所有的数扰可以按启动键提前退出设置。

4．加、减键：在设置状态下调整数据用。有慢设，快调两种操作方式：慢调；以小于0.8秒的间隔点键每点一次加、减1个字。快调：按下键不抬手，0.8秒后每秒加、减10个字。

4-2-4温度控制：

有两路加热输出。在烘干阶段，当测量温度低于设定值时烘干指示灯亮红色，加热1、加热2同时工作。当测量温度等于设定值时烘干指示灯亮绿色，加热1停止工作（超温3℃时加热2也停止工作，加热灯灭）。当测量温度下降到低于设定值加热1、2同时重新工作（如不发生3℃超温加热2始终不停）。本控制器有断偶保护功能，当传感器开路、短路以及测量温度超过120℃时切断加热并显示：“EE”

4-2-5暂停及报警：

工作中开门，“开门”灯亮，切断全部输出。关门后恢复开门前的工作状态。超载时超载指示灯闪亮并报警，切断所有输出。超载解除后恢复超载前工作状态。

4-2-6可编程序微电脑控制器外部接线图

第五篇 机器的操作方法

正式操作本机之前请做好操作前的准备工作,确保电,蒸汽以及压缩空气的供应.

- 打开机门，将脱水后的布草均匀地放置在转筒内，再将门关闭锁紧。

- 开启电源，电源指示灯亮. 根据布草的种类，选择适合适的烘干时间，(或参照4-2可编程序微电脑控制器的设定方法进行设定).

- 按启动键，根据布草的工艺要求选择转筒的运转方向, 将三位置开关旋转至单向或双向, 机器将按设定的时间(温度)自动运行。

- 经常从观察窗口观看内部布草的翻转情况，如发现异常情况，请立即按停止键，并切断电源检查。

- 机器运行到烘干时间，机器将自动停止运行. (蒸汽气动阀关闭，同时进入设定的冷却时间，冷却时间到报警指示器报警并延时停机).

- 打开机门，取出布草，再进入下一轮程序循环。

- 烘干机电器原理图

- 机器的保养

为确保机器的正常安全运行，请务必做好保养工作

- 机器的动作部分定期检查是否有移动现象，并加注润滑油

- 所有运行活动部分的螺母要定期收紧

- 经常检查传动V型胶带的松紧

- 空气过滤组合件的油格要保持有油，定期排出水格内的脏水。

- 经常检查压缩空气压力是否正常。

- 经常检查电源，电线是否正常，接电线是否安全可靠。

- 保持机身清洁，创造良好的工作环境

- 在机器长时间不用的情况下，请切断总电源并保持机器清洁 干燥