SS75型

工 业 脱 水 机

使用说明书

产品执行标准

QB/T2324-2004

中国  *  江苏

泰州市通江洗涤机械厂

泰州市通洋洗涤机械制造有限公司

www.tzxdsb.com

前 言

江苏省泰州市通江洗涤机械厂，泰州市通洋洗涤械制造有限公司，是一家集设计，制造，营销，运输，服务为一体的多元化企业。企业拥有现代化的生产车间和科学的管理制度，设备先进，生产技术力量雄厚，专业生产纺织，洗涤，印染，整熨成套设备，以及乳胶产业用氯洗机，泡洗机，烘干机等成套工艺设备，企业注重吸收国内外最先进的技术和工艺，产品科技性高，外观时代感强。企业以一流的产品质量和优质的售后服务通过ISO9001国际质量管理体系认证和欧盟89/392EEC机械安全指令认证（CE认证），产品营销网络遍布全国及世界各国和地区。

本公司产品在出厂前都经过严格的检验和性能测试，为了保障用户的利益，请用户在收到机器后及时检查，如机器有损伤或其它问题，请尽快与本公司联系。

为确保机器能够安全，可靠，耐久地使用，请您在使用设备前，详细阅读《使用说明书》。

目 录

第一篇  工业脱水机的性能简介

1-1性能简介

1-2性能参数表

第二篇  工业脱水机的结构简介

第三篇  工业脱水机的起吊和安装

3-1 工业脱水机的起吊

3-2供电电源

3-3 工业脱水机的安装

第四篇  工业脱水机操作前的准备工作

第五篇  工业脱水机的操作方法

- 工业脱水机的保养

- SS751-754型工业脱水机轴承明细表

- 工业脱水机的安装地基图

- SS751-754型工业脱水机电器原理图

- 工业脱水机性能简介

1-1性能简介

工业脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于于各种纺（针）织品`服装`化工原料`乳胶制品等洗涤后脱水甩干。它广泛适用于纺织`印染`服装`宾馆`医院`化工及乳胶制品等企事业单位。

  - 2性能参数表

| 型号规格 | SS751 | SS752 | SS752 | SS753 | SS754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量(Kg) | 130 | 25 | 45 | 80 | 220 |
| 转筒尺寸(mm) | φ1000*380 | φ500*260 | φ600*300 | φ800*360 | φ1200*480 |
| 转筒转速(r/min) | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 750 |
| 电机功率(Kw) | 5.5 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 |
| 电 源 | 380V/50Hz |
| 外型尺寸(mm) | 1800*1800 *900 | 1000*1000 *650 | 1250*1250 *700 | 1500*1500 *800 | 2000*2000 *1020 |

- 工业脱水机的结构简介

    - 工业脱水机均为三足悬摆式结构，可避免因转鼓内载重不平衡而在运转时产生地脚振动。

    - 外壳和转鼓均为不锈钢板制成，笼底座`圆底盘`轴承座`三角底座均为铸铁材料，出水管在圆底盘下方。

    - 主轴采用优质碳钢经热处理后精加工而成。

    - SS751-754型工业脱水机传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。

    - SS751-754型工业脱水机内部有有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

- 工业脱水机的起吊和安装

3-1 工业烘脱水机的起吊

工业脱水机的吊运尽可能采用叉车铲运。利用叉车铲脚铲机器的圆底盘下方。

3-2供电电源

电源供应为380V/3PH    50Hz

SS751-754型工业脱水机电器控制部分原则上由用户自己购买QZ73型综合起动器。QZ73型综合起动器内部控制电路中提供了独立的保险丝，但在安装时用户还必须安装一个外部独立的总电源空气开关，以防短路，每台机必须接至一个独立的分支电路中，不可与照明电路或其它设备共用一个电路。

注   意 ！！！

为了安全操作及机器的良好运行，机器必须接当地标准法规进行可靠接地。

3-3工业脱水机的安装

- 工业脱水机必需安装在坚固的地基上，并用3根地脚螺栓固定牢固。

- 工业脱水机安装时尽可能用水平仪校正水平。

- 工业脱水机的安装尺寸详见地基图。

- 工业脱水机操作前的准备工作

1，操作者应先熟悉机器的结构，性能和操作方法；

2．请检查机器转筒及机器周围是否有需要移开的工具或其它物品；

3．请检查电路接线是否有误，电压是否正常，地线连接是否妥当；

4，先转动转鼓数圈，检查转鼓运转情况；

注  意 ！！！

以上步骤检查完毕后，请试运行机器，查看机器各功能是否正常运行，在试运行正常的情况下，方开始正常作业。

- 工业脱水机的操作方法

  - 将需要脱水的布草均匀，平整地放入转鼓内；注意平衡，均匀，切勿超载；

  - 按QZ73型综合起动器的起动按钮起动电机；

  - 电机运行约90秒钟，机器达到设计转速，出水管开始大量出水。

  - 机器运行约8-10分钟，出水管基本无水外流即可按停止按钮，再过1-2分钟后分几次慢慢制动开合臂刹车，机器逐步停转。

  - 待转鼓彻底停止后，取出布草。

注  意  ！！！

1，机器正常运行时切勿制动开合臂，以免损坏兰令胶带和其它零件！

2，转鼓未彻底停转时切勿到转鼓内取布草，以免发生意外安全事故！

- 工业脱水机的保养

为确保机器的正常安全运行，请务必做好保养工作

- 机器必需定期检修并加注润滑油，每半年至少检修一次；

- 所有地脚螺栓的螺母要定期收紧；

- 经常检查传动V型胶带的松紧；

- 经常检查电源，电线是否正常，接地线是否安全可靠；

- 保持机身清洁，创造良好的工作环境；

- 在机器长时间不用的情况下，请切断总电源并保持机器清洁 干燥。

- SS751-754工业脱水机轴承明细表

| 机器规格 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承代号 | GB/T292 | GB/T292 | GB/T283 | GB/T283 | GB/T283 |
| 轴承规格 | 7209AC | 7310B | NU314 | NU316 | NU417 |
| 轴承数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安装部位 | 轴承座 |
| 轴承代号 | GB/T276 | GB/T276 | GB/T283 | GB/T283 | GB/T283 |
| 轴承规格 | 6209 | 6310 | NU312 | NU315 | NU416 |
| 轴承数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安装部位 | 轴承座 |
| 轴承代号 | GB/T301 | GB/T301 | GB/T301 | GB/T301 | GB/T301 |
| 轴承规格 | 51208 | 51210 | 51212 | 51312 | 51315 |
| 轴承数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安装部位 | 轴承座 |
| 轴承代号 |  | GB/T276 | GB/T276 | GB/T276 | GB/T276 |
| 轴承规格 |  | 6212 | 6215 | 6217 | 6218 |
| 轴承数量 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 安装部位 | 起步轮 |
| 轴承代号 |  |  |  | GB/T276 |  |
| 轴承规格 |  |  |  | 6215 |  |
| 轴承数量 |  |  |  | 1 |  |
| 安装部位 | 起步轮 |